## Slide 1: Assunto: Explosão na Williams Olefins Plant - Louisiana -USA - 2013
De Gustavo Castro gccpetro@gmail.com
Data: 21/10/2014
Assunto: Explosão na Williams Olefins Plant - Louisiana -USA - 2013
"O aprendizado com os erros evita a sua repetição… e mais mortes"
Em 3 de junho de 2013 ocorreu uma violenta explosão seguida de incêndio na Williams Olefins Plant, localizada no estado da Louisiana, USA.
Houve ruptura do casco de permutador de calor e vazamento de 28 toneladas de vapores de propeno, propano e outros hidrocarbonetos. A nuvem formada alcançou 60 metros de altura. Houve ignição seguido de fogo, que durou aprox. 4 horas.
A mistura indevida (falha de procedimento) de "água quente" com "propeno" no permutador causou brusca e violenta reação (aumento de volume) e consequentemente aumento da pressão. Como a válvula de alivio da pressão do equipamento encontrava-se “isolada” (fora de operação) ocorreu o rompimento do casco e o vazamento. Dois trabalhadores morreram e outros 80 ficaram feridos. A perda totalizou US$ 510 milhões!
Importante observarem as graves violações de segurança identificadas pela OSHA, que está penalizando a empresa em US$ 99.000,00 (dez./2013)!
Atenção:
Importante disseminarem o acidente, focando para a questão da reatividade do propeno na presença de água quente, sabendo que no Abastecimento-Refino há 7 unidades de produção de Propeno grau polímero, bem como um parque de esferas para o armazenamento da carga dessas unidades (Propint--> hidrocarbonetos leves+ propano + propeno) e da produção diária (capacidade máxima : 3.500 toneladas/dia).

## Slide 2: Explosão Williams Olefins Plant Louisiana- USA 13 de Junho de 2013
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013

## Slide 3
Explosão na Williams Olefins
13/06/2013
Perda : US$ 510 milhões
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013
As 20 Maiores Perdas na Industria (Upstream, Refino , Processamento de Gás , Química e Petroquímica)
1974 a 2013
Fonte: MARSH – Energy Pratice

## Slide 4
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013
Planta de Produção de Olefinas - Eteno e Propeno

## Slide 5
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013
Planta de Produção de Olefinas - Eteno e Propeno
Sistema de Fracionamento - área fria da planta

## Slide 6
Informações da Planta Química
Localização  Geismar, a cerca de 32 km de Baton Rouge, em Lousiana
Início da Operação  Allied Chemical , em 1968. Transferida para a Williams Olefins, após fusão com a a Union Texas Petroleum, em setembro de 1999.
Capacidade de Produção  590.000 ton./ano de eteno e 36.000 ton./ano de propeno
Pessoal próprio  127 trabalhadores. Na hora do acidente mais de 300 pessoas trabalhavam na empresa
Matéria prima  A planta processa 6,6 bilhões ft3/dia de Gás Natural, 200.000 bpd de LGN ( líquido de Gás Natural) visando a produção de 37.000 bpd de etano e 3.000 bpd propano para os fornos de pirólise.
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013

## Slide 7
Descrição do acidente
Às 8:30 horas da manhã do dia 13 de junho de 2013 ocorreu um grande vazamento de vapores de propeno, propano e outros hidrocarbonetos. A núvem formada alcançou mais de 60 metros de altura. Houve ignição com fogo de aproximadamente 4 horas
A explosão e incêndio envolveu uma torre de destilação que processa hidrocarbonetos e encontrava-se em operação normal, no momento do acidente. Houve uma falha catastrófica envolvendo um permutador de calor e as tubulações conectadas a torre. O casco do permutador foi rasgado e suas tubulações desconectadas.
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013

## Slide 8
Fotos do incêndio
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013

## Slide 9
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013
Análise do acidente
Perigo de reactividade:
0  normalmente estável;
1  o material que pode tornar-se instável a temperatura elevada ou que pode reagir com um pouco de água;
2  materiais que são instáveis​​, mas não detonam ou que podem reagir violentamente com a água;
3  materiais que podem detonar quando iniciada ou que podem reagir explosivamente com água.

## Slide 10
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013
Análise do acidente-cont.
PSV fora de operação –
“ isolada do sitema”
Vazamento de hidrocarbonetos para a atmosfera
Explosão da nuvem de vapores
Ignição dos hidrocarbonetos
Rompimento do casco do permutador de calor
energia
descarga atmosférica
trabalho a quente
fiação elétrica em curto
eletricidade estática
falha em solda
falha de material
Ponto quente: ex.: forno, tubulação de vapor, veículo, cigarro, luminária, etc
sobre-pressão no equipamento
expansão brusca - aumento de volume
mistura de água quente com propeno
falha de projeto ou montagem
Falha da Gestão Operacional

## Slide 11
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013
Análise do vazamento – cont.
Explosões tem sido relatadas quando propeno líquido entra em contato com água a 42-75 oC
Pressão Vapor:
42 oC  17,6 kg/cm2a
75 oC  30,9 kg/cm2a
Temp. Ignição: 455 oC
Fonte:Propylene - PRODUCT STEWARDSHIP GUIDANCE MANUAL –Shell
Pressão Vapor Propeno

## Slide 12
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013
Análise do vazamento-cont.
Causa Imediata  Falha catastrófica do permutador de calor da torre de fracionamento causando a liberação de mais de 28 toneladas de gases tóxicos para a atmosfera.
A mistura indevida de água quente com propeno no permutador causou brusca e violenta expansão da olefina (aumento de volume) e consequentemente aumento da pressão. Como a válvula de alivio da pressão do equipamento encontrava-se “isolada” (fora de operação) ocorreu o rompimento do casco e vazamento de hidrocarbonetos

## Slide 13
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013
Análise do vazamento-cont.
Causa Básica  Falha de Gestão da Liderança (Gerencimento da Segurança Processo -SPI)
Falha de Gestão Operacional (procedimento, análise de risco, treinamento)
Williams Olefins foi citada pela OSHA por cometer 6 violações que estão relacionadas com a explosão da planta , ou seja, a empresa falhou em sua responsabilidade de encontrar e corrigir as violações de segurança e garantir a vida dos trabalhadores.
Em 12/12/13 a Williams Olefins foi condenada a pagar multa de US$ 99.000,00.
As graves violações são:
Não desenvolver procedimentos claros, escritos sobre como mudar e dispor de vasos de pressão em stand-by. Esta violação foi considerada “intencional”
Inadvertidamente misturar quench de água quente com propeno;
Não fornecer adequada proteção de pressão para vaso de pressão;
Falha por não completar análise de risco de processo durante a abertura de quench de água quente para vaso de pressão;
Falha por não documentar corretamente o treinamento no local de trabalho;
Falha por deixar de corrigir prontamente deficiências relacionadas com o processo de gestão de segurança descoberta por uma equipe de auditoria interna

## Slide 14
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013
Consequências do acidente
Mortes : 2 trabalhadores
Feridos : 80 trabalhadores
Danos (ativos) : US$ 510 milhões
Meio-Ambiente : liberação de 14 toneladas de carbono orgânico volátil ; 10 toneladas de propeno; 1,1 toneladas de eteno; 53 toneladas de outros carbonos orgânicos voláteis, incluindo propano e 21 kg de benzeno.

## Slide 15
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013
10,128 kg/cm2
18,85 oC

## Slide 16
SEGURANÇA DE PROCESSO INDUSTRIAL – Explosão na Williams Olefins Plant - 2013
Propeno : pressão vapor x temperatura